43e Nationale Scheikundeolympiade

Eindronde 2022

Meerkeuzetoets

Scoringsvoorschrift

2 juni 2022

- Deze toets bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen.

- Gebruik voor de beantwoording van de meerkeuzevragen het antwoordblad.

- De maximumscore voor dit werk bedraagt 40 punten.

- Benodigde hulpmiddelen: (grafisch) rekenapparaat en BINAS 6e druk of ScienceData 1e druk.

Meerkeuzevragen	(totaal 40 punten)

# per juist antwoord: 2 punten

|  |  | Koolstofchemie |
| --- | --- | --- |
| 1 | F | Om CH3 — CH2 — CH2 — COOH om te zetten tot CH3 — CH2 — CH2 — CH2OH is een reductor nodig. Zowel LiAlH4 als Zn / HCl zijn geschikte reductoren. RMgX (Grignardreagens) reageert volgens een zuur-basereactie met butaanzuur. |
| 2 | B | De NO2 groep is een meta-richter, dus die eerst invoeren. Daarna Cl invoeren, die komt dus op de metaplaats. Tenslotte de NO2 groep reduceren. Het Cl atoom en de NH2 groep zijn ortho-para-richters. Dus als je die eerst invoert, wordt het volgende substituent op de ortho- en/of para-plaats ingevoerd. |
| 3 | B | Het Wittig-reagens reageert alleen met een aldehyde of een keton tot een alkeen. Ethanal is dus de enige van de drie genoemde stoffen die reageert tot het gewenste alkeen volgens: CH3 — CH = O + (Ph)3P = C(CH3)2 ( CH3 — CH = C(CH3)2 + O = P(Ph)3 |
| 4 | A | De prioriteitsvolgorde aan C2 is (van groot naar klein) OH > CH2OH > CH3 > H. De volgorde OH > CH2OH > CH3 “draait rechtsom”, dus (2R). De prioriteitsvolgorde aan C3 is (van groot naar klein) OH > CH2OH > CH2CH3 > H. De volgorde OH > CH2OH > CH2CH3 “draait rechtsom”, dus (3R). |
|  |  | Structuren en formules |
| 5 | B | d orbitalen hebben hebben als nevenquantumgetal l = 2. Dit treedt pas op wanneer net hoofquantumgetal n = 3. |
| 6 | C | A en B zijn geen spiegelbeeldisomeren (A is een “mesovorm”, dus van A bestaat geen enantiomeer), dus bewering I is onjuist. C en D zijn geen spiegelbeeldisomeren, maar wel stereo-isomeren. Dus C en D zijn diastereomeren. |
|  |  | pH / zuur-base |
| 7 | E | Uit 4 × 0,2 = 0,8 mol C2O42— en 3 × 0,2 = 0,6 mol H2C2O4 ontstaat 2 × 0,6 mol HC2O4— en er blijft 0,2 mol C2O42— over. pH = pKz(HC2O4—) + log = 3,81 + log = 3,0 |
| 8 | C |  |

| 9 | C | De eerste ionisatiestap van H2SO4 is sterk, de tweede ionisatiestap leidt tot een evenwicht, dus uit 0,10 mol H2SO4 per liter ontstaat iets meer dan 0,10 mol H3O+. De pH van een 0,10 M H2SO4 oplossing is dus lager dan 1,00. HCl is een éénwaardig sterk zuur, dus uit 0,10 mol HCl per liter ontstaat 0,10 mol H3O+. Dus de pH van een 0,10 M HCl oplossing is 1,00. H3PO4 is een zwak zuur. De eerste ionisatiestap verloopt niet volledig, de tweede en derde ionisatiestappen verlopen vrijwel niet. Uit 0,10 mol H3PO4 per liter ontstaat dus minder dan 0,10 mol H3O+, dus de pH van een 0,10 M H3PO4 oplossing is hoger dan 1,00. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Redox en elektrochemie |
| 10 | C | De sterkste oxidator is H2O, dus aan de negatieve elektrode treedt de volgende reactie op: 2 H2O + 2 e— ( H2 + 2 OH—. De sterkste reductor is I—, dus aan de positieve elektrode treedt de volgende reactie op: 2 I— ( I2 + 2 e—. |
| 11 | F |  |
|  |  | Reactiesnelheid en evenwicht |
| 12 | B | In het evenwichtsmengsel blijft per mol N2O4, na 20% dissociatie, 0,80 mol N2O4 over en is 0,40 mol NO2 ontstaan. De molfractie van N2O4 is dus en de molfractie van NO2 is dus . Pa en Pa Pa |
| 13 | C | Voor een nulde orde reactie geldt s = k. Dus bij 60 ºC (333 K) is na 3,0 minuten het omzettingspercentage van 20% bereikt. Bij 40 ºC (313 K) was na 15 minuten het omzettingspercentage van 20% bereikt. Stel dat a mol is omgezet bij het omzettingspercentage van 20%. |

| 14 | D | De snelheid van de reactie wordt bepaald door de langzaamste stap, dus s = k1[O3][O]. Voor de eerste stap geldt: of . Dus . |
| --- | --- | --- |
|  |  | Analyse |
| 15 | E | In I zit een piek bij 1700 cm—1 die wordt veroorzaakt door de C = O strekvibratie van een carbonylverbinding. Dus I is van cyclohexanon. In II zit een piek bij 3350 cm—1 die wordt veroorzaakt door de O — H strekvibratie van een alcohol en tussen 3000-3100 cm—1 zitten pieken van de C — H strekvibratie van een aromaat. Dus II is van benzenol. In III zit een piek bij 3350 cm—1 die wordt veroorzaakt door de O — H strekvibratie van een alcohol en tussen 2800-3000 cm—1 zitten pieken van de C — H strekvibratie van een alkaan. Dus III is van cyclohexanol. |
| 16 | B | Alle drie stoffen hebben de formule C5H10O. In alle drie massaspectra zit de molecuulionpiek bij m/z = 86. Massaspectrum I is van pentaan-2-on. De (hoge) piek bij m/z = 43 wijst op CH3CO+ fragmenten en CH3CH2CH2+ fragmenten. Massaspectrum II is van pentanal. Het piekje bij m/z = 85 wijst op CH3CH2CH2CH2CO+ fragmenten. De piek bij m/z = 43 wijst op CH3CH2CH2+ fragmenten en de piek bij m/z = 29 wijst op CHO+ fragmenten. (De (hoge) piek bij m/z = 44 is afkomstig van CH2=CHOH+ fragmenten die ontstaan na een McLaffertyomlegging.) Massaspectrum III is van pentaan-3-on. De piek bij m/z = 57 wijst op CH3CH2CO+ fragmenten en de piek bij m/z = 29 wijst op CH3CH2+ fragmenten. |

| 17 | B | De reactievergelijking is 2 MnO4( + 5 H2C2O4 + 6 H+ ( 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O. In de eerste proef reageert dus 1,00y mmol H2C2O4 met mmol MnO4(. Er was oorspronkelijk 1,00x mmol MnO4(, dus over (1,00x ( 0,400y) mmol MnO4(. Het volume van de oplossing is 2,00 mL, dus . De molaire extinctiecoëfficiënt is 2000 L mol(1 cm(1. De extinctie is dus , of . In de tweede proef reageert dus 1,50y mmol H2C2O4 met mmol MnO4(. Er was oorspronkelijk 1,00x mmol MnO4(, dus over (1,00x ( 0,600y) mmol MnO4(. Het volume van de oplossing is 2,50 mL, dus . De extinctie is dus , of . |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rekenen |
| 18 | A | Er wordt 0,100 × 10,0 cm3 Fe omgezet. Dat is g Fe of mol Fe. Daaruit ontstaat mol Fe2O3, of g Fe2O3. Dat is cm3 Fe2O3. Dat komt op de 9,0 cm3 Fe die over was gebleven, het totale volume is dan 9,0 + 2,1 = 11,1 cm3. |
| 19 | B | Alle xenon komt in moleculen XeF4 en XeF6 terecht en er is geen F2 meer over. In totaal ontstaat dus 125 mmol (XeF4 + XeF6). De druk is dus Pa. |

|  |  | Thermochemie |
| --- | --- | --- |
| 20 | G | De reactievergelijking voor de vorming van een mol SO2 is S8(s) + O2(g) ( SO2(g). Hiervoor geldt ΔfH = ( 2,97·105 J mol(1. Dus Dus J mol(1. |

43e Nationale Scheikundeolympiade 2022 Eindronde

Antwoorden meerkeuzevragen

| nr. | Keuze letter |
| --- | --- |
| 1 | F |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | F |
| 12 | B |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | E |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | G |